Stafor 10-20 – (3 fáze, 380V od  17A do 34A) ohřívaná plocha

od 100 m2 do 250m2

Volba modelu a výkon ionizačního kotle závisí na velikosti ohřívané plochy. Níže je uvedená tabulka, na základě které je možné určit výkon kotle a požadovaný elektrický proud:

| Výkon kotle Stafor | Vytápěná plocha (výška do 3m a tep. ztráty 80W na 1m2) | elektr.výkon kotle pro 1 fázi (mimo ost.elektrospotř.) | napájecí kábl |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 kW | 125 m2 | 17 A | 5*6 mm2 |
| 11 kW | 137,5 m2 | 19 A | 5*6 mm2 |
| 12 kW | 150 m2 | 20 A | 5*6 mm2 |
| 13 kW | 162,5 m2 | 22 A | 5*6 mm2 |
| 14 kW | 175 m2 | 24 A | 5*6 mm2 |
| 15 kW | 187,5 m2 | 25 A | 5*6 mm2 |
| 16 kW | 200 m2 | 27 A | 5*6 mm2 |
| 17 kW | 212,5 m2 | 29 A | 5*6 mm2 |
| 18 kW | 225 m2 | 30 A | 5*6 mm2 |
| 19 kW | 237,5 m2 | 32 A | 5*6 mm2 |
| 20 kW | 250 m2 | 34 A | 5*6 mm2 |

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Č. | Název parametru | Jednotka | Hodnoty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napětí třífázové střídavé | V | 400 ± 10% |
| 2. | Minimální frekvence střídavého proudu | Hz | 50 |
| 3. | Proudová hodnota maximálně | A | 34 |
| 4. | Nominální výkon | kWh | 20 |
| 5. | Použitý pracovní výkon při teplotě +15°C | kWh | 10-20 |
| 6. | Topné médium STATERM EKO E40 s vodivostí maximálně | µS | 330 |
| 7. | Maximální teplota na výstupu kotle (havarijní teplota) | °C | 90 |
| 8. | Pracovní teplota na výstupu kotle | °C | 70 |
| 9. | Rozměry, délka/výška/průměr | mm | 340/160/125 |
| 10. | Hmotnost maximálně | kg | 6,00 |
| 11. | Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | - | I |
| 12. | Stupeň ochrany proti vlhkosti | - | IP44 |