Stafor 20-30 – (3 fáze, 380V od 38A do 50A) ohřívaná plocha

od 210 m2 do 375 m2

Volba modelu a výkon ionizačního kotle závisí na velikosti ohřívané plochy. Níže je uvedená tabulka, na základě které je možné určit výkon kotle a požadovaný elektrický proud:

| Výkon kotle Stafor | Vytápěná plocha (výška do 3m a tep. ztráty 80W na 1m2) | elektr.výkon kotle pro 1 fázi (mimo ost.elektrospotř.) | napájecí kábl |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 kW | 262,5 m2 | 35 A | 5*6 mm2 |
| 22 kW | 275 m2 | 37 A | 5*6 mm2 |
| 23 kW | 287,5 m2 | 39 A | 5*6 mm2 |
| 24 kW | 300 m2 | 40 A | 5*6 mm2 |
| 25 kW | 312,5 m2 | 42 A | 5*6 mm2 |
| 26 kW | 325 m2 | 44 A | 5*6 mm2 |
| 27 kW | 337,5 m2 | 45 A | 5*6 mm2 |
| 28 kW | 350 m2 | 47 A | 5*6 mm2 |
| 29 kW | 362,5 m2 | 49 A | 5*6 mm2 |
| 30 kW | 375 m2 | 50 A | 5*6 mm2 |

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Č. | Název parametru | Jednotka | Hodnoty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napětí třífázové střídavé | V | 400 ± 10% |
| 2. | Minimální frekvence střídavého proudu | Hz | 50 |
| 3. | Proudová hodnota maximálně | A | 50 |
| 4. | Nominální výkon | kWh | 30 |
| 5. | Použitý pracovní výkon při teplotě +15°C | kWh | 20-30 |
| 6. | Topné médium STATERM EKO E40 s vodivostí maximálně | µS | 450 |
| 7. | Maximální teplota na výstupu kotle (havarijní teplota) | °C | 90 |
| 8. | Pracovní teplota na výstupu kotle | °C | 70 |
| 9. | Rozměry, délka/výška/průměr | mm | 420/160/125 |
| 10. | Hmotnost maximálně | kg | 10,00 |
| 11. | Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | - | I |
| 12. | Stupeň ochrany proti vlhkosti | - | IP44 |