Stafor 3-5 –  (1 fáze, 220V od 15A-25A) ohřívaná plocha

od 30 m2 do 62,5 m2

Volba modelu a výkon ionizačního elektrického kotle závisí na velikosti vyhřívané plochy. Níže je uvedená tabulka, na základě které je možné určit výkon kotle a požadovaný elektrický proud:

| Výkon kotle STAFOR | Vytápěná plocha (výška stropu do 3m a tepelné ztráty 80W na 1m2)) | Elektor.výkon kotle pro 1 fázi (mimo ostat. Elektrospotř.) | napájecí kábl |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 kW | 37,5 m2 | 15 A | 3*4 mm2 |
| 4 kW | 50 m2 | 20 A | 3*4 mm2 |
| 5 kW | 62,5 m2 | 25 A | 3*4 mm2 |

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Č. | Název parametru | Jednotka | Hodnoty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napětí jednofázové střídavé | V | 230 ± 10% |
| 2. | Minimální frekvence střídavého proudu | Hz | 50 |
| 3. | Proudová hodnota maximálně | A | 25 |
| 4. | Nominální výkon | kWh | 5 |
| 5. | Použitý pracovní výkon při teplotě +15°C | kWh | 3-5 |
| 6. | Topné médium STATERM EKO E40 s vodivostí maximálně | µS | 205 |
| 7. | Maximální teplota na výstupu kotle (havarijní teplota) | °C | 90 |
| 8. | Provozní teplota na výstupu kotle | °C | 70 |
| 9. | Rozměry, délka/výška/průměr | mm | 260/95/40 |
| 10. | Hmotnost maximálně | kg | 2,00 |
| 11. | Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | - | I |
| 12. | Stupeň ochrany proti vlhkosti | - | IP44 |