Stafor 6-9 – (3 fáze, 380V od 10A do 15A) ohřívaná plocha

od 60 m2 do 112,5 m2

Volba modelu a výkon ionizačního kotle závisí na velikosti ohřívané plochy. Níže je uvedená tabulka, na základě které je možné určit výkon kotle a požadovaný elektrický proud:

| Výkon kotle Stafor | Vytápěná plocha (výška do 3m a tep. ztráty 80W na 1m2) | elektr.výkon kotle pro 1 fázi (mimo ost.elektrospotř.) | napájecí kábl |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 kW | 75 m2 | 10 A | 5*4,5 mm2 |
| 7 kW | 87,5 m2 | 12 A | 5*4,5 mm2 |
| 8 kW | 100 m2 | 14 A | 5*4,5 mm2 |
| 9 kW | 112,5 m2 | 15 A | 5*4,5 mm2 |

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Č. | Název parametru | Jednotka | Hodnoty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Napětí třífázové střídavé | V | 400 ± 10% |
| 2. | Minimální frekvence střídavého proudu | Hz | 50 |
| 3. | Proudová hodnota maximálně | A | 15 |
| 4. | Nominální výkon | kWh | 9 |
| 5. | Použitý pracovní výkon při teplotě +15°C | kWh | 6-9 |
| 6. | Topné médium STATERM EKO E40 s vodivostí maximálně | µS | 230 |
| 7. | Maximální teplota na výstupu kotle (havarijní teplota) | °C | 90 |
| 8. | Pracovní teplota na výstupu kotle | °C | 70 |
| 9. | Rozměry, délka/výška/průměr | mm | 235/160/125 |
| 10. | Hmotnost maximálně | kg | 4,00 |
| 11. | Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem | - | I |
| 12. | Stupeň ochrany proti vlhkosti | - | IP44 |